Инструкция (примерная)

о мерах пожарной безопасности в жилых домах

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01- 03).

1.2. Ответственность за пожарную безопасность индивидуальных жилых домов, дач, гаражей, надворных построек несут их владельцы.

1.3. Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир несут ответственные квартиросъемщики и собственники жилья, а арендуемых помещений - арендаторы.

2. Граждане должны.

2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

2.2. Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

3. Содержание квартир, домов.

3.1. В домах повышенной этажности следует бережно относится к системам дымоудаления, подпора воздуха, внутреннего противопожарного водопровода, не загромождать их мебелью и предметами;

3.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку (переребровку);

3.3. Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке, окна чердаков и технических этажей должны быть остеклены и закрыты;

3.4. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть необходимо обесточить, вентили (клапаны) баллонов с газом плотно закрыть и установить металлическую заглушку с прокладкой;

3.5. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов в закрытой таре,  легковоспламеняющиеся жидкости и горюче газы в количестве более 3 литров должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов;

3.6. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Количество, хранимых в пристройках и шкафах, баллонов не должно превышать трех. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»;

3.7. Баллон в помещении кухни должен надежно крепится к стене разъемным хомутом, соединение баллона с плитой может быть осуществлено через резинотканевый рукав с обязательной установкой хомутов;

3.8. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи) в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

3.9 Запрещается:

в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы;

изменять функциональное назначение квартир и жилых помещений, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования и действующим законодательством;

хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений газовой арматуры с помощью источников открытого пламени;

проведение ремонта наполненных газом баллонов.

4. Требования к электроустановкам.

4.1. Монтаж электрических сетей в индивидуальных жилых домах, квартирах должен производиться только квалифицированными лицами и в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»;

4.2. Электроустановки и электротехнические изделия в жилых помещениях могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

4.3. Электронагревательные и другие бытовые электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

4.4. Запрещается:

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

5. Отопление.

5.1. Перед началом отопительного сезона печи, другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

5.2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов);

5.3. Дымоходы и печи необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

5.4. Запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости и горючие газы;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи.

6. При обнаружении пожара необходимо:

6.1. Немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны по телефону «01» с указанием точного места возникновения пожара и его характера, наличия в здании людей;

6.2. До прибытия подразделений пожарной охраны принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

6.3. По возможности отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть газовые коммуникации;

6.4. Избегать паники, преодолеть опасность легче, если действовать спокойно и разумно;

6.5. Воздержаться от открытия окон и дверей, разбивания стекол;

6.6. Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

7. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.