Приложение №2

к Регламенту

от «____»____________2015г.

(приказ ЮРЦ МЧС России от 18.09.2006 г. №291

«Об утверждении критериев информации о чрезвычайных

ситуациях»)

Критерии

информации о чрезвычайных ситуациях в Южном федеральном округе

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| Техногенные чрезвычайные ситуации 1.1. Транспортные аварии (катастрофы) А. Общие критерии*) |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; предприятиям, учреждениям и организациям – 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.1.1.-1.1.2 Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов и поездов метрополитена. | 1. Любой факт крушения поездов. 2. Повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Перерывы в движении: на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч. и более; на метрополитене – 30 мин. и более. |
| 1.1.3. – 1.1.4. Кораблекрушения, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов, маломерных судов и судов флота рыбной промышленности, повреждения судами береговых, гидротехнических и других объектов. | 1. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 1 т и более. 2.Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз**). 3. Затопление, выбрасывание на берег судов в результате шторма (урагана, цунами), посадка судов на мель – любой факт аварии (катастрофы). 4.Столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель маломерных судов с гибелью 5 и более человек или пострадавших 10 и более человек. 5. Аварии на маломерных судах, перевозящих опасные грузы. |
| *) Критерии не использовать при отнесении ДТП к ЧС. **) За исключением мест, где нормативные документы допускают большую концентрацию загрязняющих веществ (например, в местах выпуска сточных вод). |
| 1.1.5. -1.1.6. Авиационные и ракетно-космические катастрофы и аварии в аэропортах, на стартовых площадках и в населенных пунктах и вне аэропортов, стартовых площадок и населенных пунктов. | Падение, разрушение воздушного судна, ракетно-космического изделия (аппарата) – любой факт падения, разрушения. |
| 1.1.7. Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы). | 1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии. 2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц. 3. Прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий. 4. ДТП*) с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек). |
| 1.1.8. Транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, в тоннелях, горных выработках, на железнодорожных переездах. | 1. Любой факт крушения поездов. 2. Повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Решение об отнесении к ЧС перерыва в движении по ж.д. магистралям (внутренним водным путям) принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления на основании рекомендации руководителей предприятий и организаций ж.д. транспорта (речного транспорта). 4. Перерывы в движении: на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч. и более; на метрополитене – 30 мин. и более. 5. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т и более. 6. Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз. 7. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы в населенном пункте – любой факт аварии. 8. Прекращение движения на данном участке автодорог на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий. 9. ДТП * с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек). 10. Повреждено 10 и более автотранспортных единиц. |
| 1.1.9. Аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах. | Любой факт разрыва. |
| 1.1.10. Аварии на внутрипромысловых нефтепроводах. | Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а в местах рассредоточения водных преград и при попадании в водные объекты 5 т и более. |
| * Исключая пожары при ДТП. |  |
| 1.1.11. Аварии на плавучих буровых установках и буровых судах, на морских стационарных и полупогруженных платформах по добыче и эксплуатации месторождений нефти и газа. | Вылив нефти в объеме 20 т и более. |
| 1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) А. Общие критерии |
| 1.2.1. Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы) производственного назначения. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.2. Пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.3. Пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. Пожары в складских зданиях и сооружениях. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.4. Пожары на транспортных средствах (в т.ч. железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт). | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.5. Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.6. Пожары на объектах другого назначения. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.2.7 Пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы. | Любой факт пожара или взрыва. |
| 1.2.8. Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах. | Пожары (взрывы) в метрополитене – любой факт пожара или взрыва. |
| 1.2.9. Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов. | 1. Обнаружение боеприпасов в районе вооруженных конфликтов или обнаружение боеприпасов времен Великой Отечественной войны – решение об отнесении происшествия к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления МЧС России. 2. Обнаружение боеприпасов вне района вооруженного конфликта – любой факт обнаружения в населенном пункте; в остальных случаях решение об отнесении факта обнаружения к источнику происшедшей ЧС принимают территориальные органы управления МЧС России. |
| 1.2.10. Обнаружение (утрата) (боеприпасов). | 1. Обнаружение взрывчатых веществ (боеприпасов) в районе вооруженного конфликта – любой факт обнаружения складов взрывчатых веществ (боеприпасов). 2. Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов) вне района вооруженного конфликта – решение об отнесении факта обнаружения к источнику происшедшей ЧС принимают территориальные органы управления МЧС России. |
| * Учет пожаров и последствий от них осуществляется в соответствии в приказом МВД РФ от 30.06. 1994 № 332 «Об утверждении документов по государственному учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации», применяемым в системе МЧС России от 25.12.2002 № 608. |
| 1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой) выброса и (или) сброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) А. Общие критерии |
| 1.3.1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении). | 1. О факте пролива на грунт токсичных веществ сообщается как о ЧС по решению органа управления по делам ГО и ЧС. Превышение ПДК (ПДУ) в пределах санитарно-защитной зоны, по которому аварию относят к источнику происшедшей ЧС, устанавливается территориальными органами управления МЧС России с учетом местных условий. 2. Распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 раз и более. 3. Максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 раз и более. 4. Превышение ПДУ в 50 и более раз при загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га и более. 5. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 6. Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.3.3. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ. | Любой факт выброса токсических веществ. |
| 1.3.4. Аварии с боевыми отравляющими веществами. | Любой факт аварии. |
| 1.3.5. Обнаружение (утрата) источников АХОВ. | 1. Обнаружение (разливы) ртути – превышение ПДК: в 50 раз и более, или 30-49 раз в течение 8 часов, или в 20-29 раз в течение 2 суток. 2. Решение об отнесении факта обнаружения факта обнаружения (утраты) источника АХОВ к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.6. Выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ )**. | Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.7. Выбросы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа). | Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.8. Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов. | Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более. |
| * За исключением мест, где нормативные документы допускают большую концентрацию загрязняющих веществ. ** Для отраслей ТЭК «Внезапные выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ». |
| 1.4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ А. Общие критерии |
|  | 1. Третий (серьезный) инцидент и более высокие уровни событий (аварий) по международной шкале ядерных событий (ИНЕС) на АЭС или иных ядерных установках. 2.Распространение загрязнения на санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более раз. 3ю Максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и боле раз. 4. Превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 100 раз и более на площади 100 га и более. 5. Уровни (дозы) облучения населения при радиационных авариях или обнаружении радиоактивного загрязнения , требующие вмешательства (осуществления зашитых мероприятий), установленные «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)» (табл. 6.1.- 6.3). 6. При выполнении условий: измеренная мощность дозы гамма-излучения от переносных, передвижных, стационарных аппаратов с радиационными источниками – более 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м; измеренная мощность дозы гамма-излучения у поверхности блока радиоизотопного прибора – более 10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности блока более 3 мкГр/ч – решение об отнесении аварии к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России с учетом местных условий. 7. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 8. Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.4.1. Аварии на АЭС. | 1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения в помещениях постоянного пребывания персонала – более 10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 1100 Бк/м3. 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны – более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 275 Бк/м3. 3. Измеренная мощность дозы на территории зоны наблюдения – более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода - 131 более 7 Бк/м3. |
| 1.4.2. Аварии на промышленных, экспериментальных и исследовательских реакторах и ядерных экспериментальных установках военного назначения. | 1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения в помещениях постоянного пребывания персонала – более 10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 1100 Бк/м3. 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны – более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 275 Бк/м3. 3. Измеренная мощность дозы на территории зоны наблюдения – более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода - 131 более 7 Бк/м3. |
| 1.4.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного цикла. | 1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения в помещениях постоянного пребывания персонала – более 10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 1100 Бк/м3. 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны – более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 275 Бк/м3. 3. Измеренная мощность дозы на территории зоны наблюдения – более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода – 131 более 7 Бк/м3. |
| 1.4.4. Аварии судов и других плавсредств. Космических и летательных аппаратов и других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами. | Любой факт выброса и (или) сброса РВ. |
| 1.4.5. Аварии на промышленных и испытательных взрывах с выбросом РВ. | Любой факт выброса РВ. |
| 1.4.6. Аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием в местах их создания, хранения, обслуживания, уничтожения или при транспортировке. | Любой факт аварии. |
| 1.4.7. Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения. | Любой факт утери, хищения или обнаружения источников, ионизирующих излучение. |
| 1.4.8. Обрушение хранилищ, корпусных конструкций транспортных и транспортабельных ядерных установок. | Любой факт обрушения. |
| 1.4.9. Аварии в пунктах хранения радиоактивных отходов (РАО). | Измеренная мощность дозы гамма-излучения на границе ограждения пункта хранения РАО – более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения от контейнера с РАО на удалении 1 м – более 100 мкГр/ч. |
| 1.4.10. Аварии в хранилищах (контейнерах) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). | Измеренная мощность дозы гамма-излучения на границе ограждения пункта хранения ОЯТ – более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения от контейнера с ОЯТ – более 100 мкГр/ч. |
| 1.5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов. А. Общие критерии |
| 1.5.1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях). | 1. Любой факт выброса (сброса) токсических веществ. 2. Любой факт выброса (сброса) веществ, содержащих возбудитель инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных. Вопрос об отнесении к ЧС факта выброса (сброса) веществ, содержащих компоненты, опасные для растений, решается территориальными органами управления МЧС России по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов РФ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.5.2. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой) выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов. | Любой факт выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов. |
| 1.5.3. Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов. | Любой факт утраты (обнаружения) патогенных для человека микроорганизмов. |
| 1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| 1.7. Аварии на электроэнергетических системах А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 1.7.1. Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения. | Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более. |
| 1.7.2. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения. | Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более. |
| 1.7.3. Выход из строя транспортных электрических контактных сетей. | Решение об отнесении к ЧС перерывов в движении принимается территориальные органы управления МЧС России в зависимости от возможностей использования обходных путей и других местных условий. |
| 1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения А. Общие критерии |
|  | 1. Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более. 2. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 3. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ. |
| 1.9. Аварии на очистных сооружениях А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России (если не достигнуты значения общих критериев). |
| 1.10. Гидродинамические аварии А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается территориальными органами управления МЧС России (если не достигнуты значения общих критериев). |
| Природные чрезвычайные ситуации 2.1. Опасные геофизические явления А. Общие критерии |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 2.1.1. Землетрясения. | Землетрясение – 5 баллов и более. |
| 2.2. Опасные геологические явления А. Общие критерии |
| 2.2.1. Оползни, обвалы, осыпи. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более. |
| 2.2.2. Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более. |
| 2.2.3. Эрозия, склоновые смывы. | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более. |
| 2.3. Опасные метеорологические явления А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ ; организации - 500 МРОТ 3.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 2.3.1. Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч. | Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более; на побережье морей и в горных районах – 35 м/сек и более. |
| 2.3.2. Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). | Количество осадков – 50 мм и более за 12 ч и менее; в селеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и менее. |
| 2.3.3. Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь). | Количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее. |
| 2.3.4. Продолжительные сильные дожди. | Количество осадков 100 мм и более за период 12 ч, но менее 48 ч. |
| 2.3.5. Очень сильный снег | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч. |
| 2.3.6. Крупный град. | Диаметр градин – 20 мм и более. |
| 2.3.7. Сильная метель. | Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м. |
| 2.3.8. Сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах. | Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более. |
| 2.3.9. Сильный туман. | Видимость 50 м и менее. |
| 2.3.10. Сильный мороз. | В период ноябрь - март минимальная температура воздуха: -35(C и ниже - в Волгоградской области; -33(C и ниже – в Астраханской и Ростовской областях (исключая Приазовье Ростовской области), в Республике Калмыкия; -30(C и ниже – в Ставропольском крае, Приазовье Ростовской области и низменных районах Республики Дагестан; -28(C и ниже – в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье), в республиках: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, в Чеченской Республике, предгорных и горных районах Республики Дагестан; -20(C и ниже – в приморских районах Республики Дагестан, на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья и в н.п. Красная Поляна; -12(C и ниже – в районе г. Сочи Краснодарского края (исключая п. Красная Поляна). |
| 2.3.11. Сильная жара. | В период май – август максимальная температура воздуха: +42(C и выше - в Республике Калмыкия; +41(C и выше – в низменных районах Республики Дагестан; +40(C и выше – в Астраханской, Волгоградской, и Ростовской областях, Ставропольском крае, республиках: Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, в Чеченской Республике; +39(C и выше – в республике Адыгея и Краснодарском крае (исключая черноморское побережье); +38(C и выше – в Республике Дагестан (исключая низменные районы); +37(C и выше – на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья; +36(C и выше – в районе Б.Сочи Краснодарского края. |
| 2.3.12. Заморозки. | Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0(C после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15(C весной и до перехода через 15(C осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на почве (травостоя) до значений ниже -3(C после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5(C, приводящие к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур. Экстренная информация о заморозках как опасных явлениях передается после перехода средней суточной температуры через 10°С весной и до перехода ее через 10° С осенью. |
| 2.3.13. Засуха. | Засуха атмосферная в репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных культур (зерновых, колосковых, кукурузы, подсолнечника), отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха +30(C и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов. Засуха почвенная в репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм, в слое почвы 0-100 см – 50 мм и менее. |
| 2.3.14. Сход снежных лавин. | Лавиноопасно - сход лавин, затрудняющий и ограничивающий хозяйственную деятельность. Лавины не выходят за границы своего обычного распространения. Возможно перекрытие лавинными отложениями транспортных магистралей, прилегающих к лавинным склонам. Исключительная лавиноопасность – сход крупных лавин, наносящий значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам. |
| 2.4. Морские опасные гидрометеорологические явления А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 2.4.1. Обледенение судов. | Быстрое и очень быстрое обледенение судов (0,7 см/ч и более). |
| 2.4.2. Сгонно-нагонные явления. | Уровни воды: Ниже опасных отметок, при которых прекращается судоходство, гибнет рыба, повреждаются суда, или выше опасных отметок, при которых затопляются населенные пункты, береговые сооружения и объекты (критерии для конкретных пунктов на побережье морей устанавливаются территориальными управлениями Росгидромета). |
| 2.4.3. Раннее появление льда. | Появление ледяного покрова или припая в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет на Азовском и Каспийском морях. |
| 2.4.4. Интенсивный дрейф льда. | Дрейф ледяных полей (льдин размером не менее 500 м) со скоростью не менее 1 км/ч на Каспийском море. |
| 2.4.5. Сильный туман на море. | Видимость при тумане не более 100 м за период не менее 3 ч. |
| 2.4.6. Непроходимый, труднопроходимый лед, навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения. | Каспийское море. |
| 2.4.7. Отрыв прибрежных льдин. | Любой отрыв льдин с людьми. |
| 2.5. Опасные гидрологические явления А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 2.5.1. Высокие уровни воды: 2.5.1.1. Половодье. 2.5.1.2. Зажор. 2.5.1.3. 3атор. 2.5.1.4. Дождевой паводок. 2.5.1.5. Сель. | Ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Скопление масс шуги и внутриводного льда в период весеннего ледохода и в начале ледостава, создающие стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Скопление льда во время ледохода и в начале ледостава, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью наивысших уровней воды менее 10%. Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Паводок в бассейнах небольших горных рек и сухих логов с очень большим (до 75%) содержанием минеральных частиц и обломков горных пород, угрожающий населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, рудникам, ЛЭП и другим хозяйственным объектам. |
| 2.5.2. Низкие уровни воды (низкая межень). | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней. |
| 2.6. Природные пожары А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| 2.6.1. Лесные пожары. | 1. Крупные неконтролируемые пожары на площади: для наземной охраны лесов – 25 га и более; для авиационной охраны лесов – 200 га и более. |
| Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей |
| 3.1.1. Особо опасные болезни (холера, чума, теляремия, сибирская язва, мелиодоз, лихорадка Ласа, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола). | Каждый случай особо опасного заболевания. |
| 3.1.2. Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 – 1-94). | 1. Групповые случаи заболеваний – 10-50 чел. и более. 2. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| 3.1.3. Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии. | 1. Групповые случаи заболеваний – 10 чел. и более. 2. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| 3.1.4. Отравления людей. | 1. Резкое нарастание в течение 3-х суток числа отравлений среди населения. 2. Наличие повторных или групповых отравлений. 3. Число отравлений людей 100 и более случаев. |
| 3.1.5 Эпидемии. | Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. |
| 3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных. |
| 3.2.1. Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС,МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония | 1. Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни. 2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия). |
| 3.2.2. Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.). | 1. Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ – 10 голов и более (эпизоотия). 2. массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ – 100 голов и более (эпизоотия). |
| 3.2.3. Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии. | Каждый случай болезни |
| 3.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений леса А. Общие критерии |
| 3.3.1. Массовое поражение растений болезнями и вредителями. | Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более. |
| Крупные террористические акты А. Общие критерии |
|  | 1. Число погибших – 5 чел. и более. Число госпитализированных – 10 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб – свыше 1 тыс. МРОТ. |